一、单项选择题

1.安全生产事故发生，单位负责人接到报告后，应当于（   ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.半小时内      B.3小时内      C.1小时内      D.2小时内

参考答案：C

2.（   ）是救援队伍综合演习的重要内容和各项专业技术的综合运用，是提高救援队伍实践能力的必要措施。

A.战术演习      B.体能讯能     C.基础演习      D.专业演习

参考答案：A

3.（   ）是指安全事故调查报告、事故调查和处理过程中形成的具有保存价值的各种文字、图表、声像、电子等不同形式的历史记录。

A.事故档案      B.事故报告    C.事故记录      D.事故资料

参考答案：A

4.《安全生产法》规定，生产经营单位对（    ）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。

A.各类危险源       B.重大危险源    C.重大事故隐患   D.事故隐患

参考答案：B

5.《安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持（    ）的方针。

A.安全第一、预防为主      B.安全第一、预防为主、综合治理

C.安全第一、以人为本      D.安全第一、人人有责

参考答案：B

6.依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，预警级别一般划分为（    ）。

A.四级      B.三级      C.二级      D.一级

参考答案：A

7.综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案之间，与所涉及的其他单位的应急预案（    ）。

A.相互包含      B.相互交叉     C.相互衔接      D.相互不相关

参考答案：C

8.《安全生产法》规定，对本单位的安全生产工作全面负责的人是生产经营单位的（    ）。

A.分管安全生产的负责人      B.安全生产管理机构负责人

C.主要负责人                D.直接负责人

参考答案：C

9.组合演习是一种为了发展或检查（    ）的相互协调性而进行的演习。

A.志愿者之间             B.应急组织之间

C.应急组织之间及其与外部组织(如保障组织)之间

D.外部组织(如保障组织)之间

参考答案：C

10.（    ）是减少人员伤亡扩大的关键，也是最基本的应急响应。

A.抢救受伤人员      B.人群疏散       C.搜寻        D.营救

参考答案：B

11.在重大事故应急时，可能要求从事故影响区疏散企业人员到其他区域。有时甚至要求全企业人员除了（    ）外都必须疏散。

A.负责控制事故的应急人员      B.仪表工      C.内操       D.外操

参考答案：A

12.遇到毒害品火灾，喷射时干粉易将毒害品粉末吹起，增加危险性，所以慎用（   ）。

A.水      B.干粉灭火剂      C.大量水      D.雾状水

参考答案：B

13.汽油高速冲击、流动、激荡后可因产生（   ）引起燃烧爆炸。

A.电气火花      B.明火      C.高热能      D.静电放电

参考答案：D

14.丙烯主要经呼吸道侵入人体，有（   ）作用，直接接触液态产品可引起冻伤。

A.无作用      B.麻醉      C.中毒      D.窒息

参考答案：B

15.丙酮着火用（    ）灭火是无效的，但可使用喷水以冷却容器。

A.水      B.泡沫      C.二氧化碳      D.干粉

参考答案：A

16.遇到压缩气体或液化气体火灾时，如果确认泄漏口较大，一时无法堵漏，（    ），火势自动熄灭。

A.只需冷却着火源周围管道和可燃物品，控制着火范围，直到燃气燃尽

B.直接用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火

C.立即继续用堵漏材料堵漏

D.防止再次火灾的危险，并准备再次堵漏

参考答案：A

17.敞口容器内易燃可燃液体着火，不能用（   ）扑救。因为如此扑救非但不能覆盖液体表面，反而会沉积于容器底部，造成液位上升以致溢出，使火灾蔓延。

A.抗溶性泡沫      B.干粉      C.二氧化碳      D.砂土

参考答案：D

18.进入火灾区域可着（   ）。外围人员可穿着普通战斗服，但袖口、领口必须扎紧，最好用胶带封闭，防止气体进入服装内。

A.防护服      B.避火服      C.防静电服      D.普通战斗服

参考答案：B

19.防噪声用具，能够防止过量的声能侵入（   ），使人耳避免噪声的过度刺激，减少听力损伤。

A.内耳道      B.耳骨      C.外耳道      D.耳鼓

参考答案：C

20.消防人员、事故处置人员必须着避火服、进入火区着（   ），以防被火烧伤。

A.隔热服        B.防辐射服     C.防静电服      D.防酸碱服

参考答案：A

21.扑救有害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾，扑救人员必须佩带防护面具，采取防护措施。考虑到过滤式防毒面具的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用（   ）。

A.隔离式空气呼吸器      B.过滤式防毒面具

C.长管式面具            D.过滤式防尘面具

参考答案：A

22.对遇湿易燃物品中的粉尘火灾，切忌使用（   ）进行喷射，这样极易将粉尘吹扬起来，与空气形成爆炸性混合物而导致爆炸事故的发生。

A.有压力的灭火剂      B.干粉      C.沙土      D.蛭石

参考答案：A

23.易燃、可燃液体大量泄漏时，要组织人员进行（   ），无关人员不得出入，制止一切点火源。

A.现场值守      B.现场监护     C.现场警戒      D.现场禁火

参考答案：C

24.当人群密度接近（   ）人／m2 时，人群就容易出现危险，做出不顾一切、丧失理智的行为，最终导致人群失去控制的状态。

A.1      B.4      C.7      D.11

参考答案：B

25.模拟人员是演练场景中，与（   ）相互作用的人员。其主要功能是：模拟事故场景中的人员(负伤者、干扰者等)、外部救援机构的人员、围观人员、自愿行动的志愿者等。

A.应急行动人员      B.评价人员    C.进程控制人员    D.观摩人员

参考答案：A

26.（   ）是指由应急组织的代表或关键岗位人员参加的，按照应急预案及其标准运作程序，讨论紧急情况时应采取行动的演习活动。

A.综合演练      B.桌面演习     C.单项演练      D.现场演练

参考答案：B

27.《安全生产法》规定，生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全（    ）。

A.指示标志      B.禁止标志      C.指令标志      D.警示标志

参考答案：D

28.《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时（    ）。生产经营单位不得因此而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

A.经请示分管安全的领导，可以停止作业、撤离作业场所

B.经请示安全部门领导，可以停止作业、撤离作业场所

C.经过安全技术人员检测，可以停止作业、撤离作业场所

D.有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所

参考答案：D

29.《安全生产法》规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向（    ）提出赔偿要求。

A.保险公司      B.社会保障部门      C.本单位      D.工会

参考答案：C

30.《安全生产法》规定，从业人员在安全生产方面的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用（    ）。

A.安全卫生设施     B.劳动防护用品     C.劳动防护工具   D.耳塞

参考答案：B

31.《安全生产法》规定，生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持（    ）距离。

A.10 米以上      B.一定      C.安全      D.20 米以上

参考答案：C

32.《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的（    ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

A.现场负责人     B.主要负责人     C.技术人员     D.安全管理人员

参考答案：B

33.《安全生产法》规定，从业人员有权拒绝（    ）和强令冒险作业。

A.错误指挥      B.违章指挥      C.应急指挥     D.违章作业

参考答案：B

34.《安全生产法》规定，国务院安全生产监督管理部门建立全国统一的生产安全事故（    ）信息系统。

A.应急救援队伍     B.应急救援基地     C.应急救援    D.应急救援物资

参考答案：C

35.氧气切割器切割温度达（   ）。

A.4500℃      B.5000℃      C.5500℃      D.6000℃

参考答案：C

36.避火服适用于高温有火灼伤危险的场合，防火温度和防辐射温度达到（   ）℃。

A.833-1111      B.800-1000     C.600-900     D.600-1000

参考答案：A

37.下列属于易燃易爆压缩气体或液化气体的物质是（   ）。

A.液氨          B.空气         C.氮气        D.汽油

参考答案：A

38.防高温手套具有很强的防火、隔热、耐高温和防切割、防刺穿性能，耐热温度（   ）℃。

A.300         B.450         C.600         D.1000

参考答案：B

39.消防泵吸水的水温越高，其最大吸水高度（   ）。

A.越低       B.越高       C.没有影响      D.流量增加

参考答案：A

40.水带按耐压等级分为低压、中压和高压三种水带，（   ）水带耐压为4.0MPa。

A.低压         B.中压        C.高压       D.都一样

参考答案：B

41.干粉消防车主要用于干粉灭火剂灭火，因而它适于扑救可燃和易燃液体、易燃气体和（   ）的火灾。

A.可燃气体      B.易燃固体     C.可燃固体     D.带电设备的火灾

参考答案：D

42.下列关于消防头盔使用表述不正确的是（   ）。

A.使用前应检查帽壳、面罩有否裂痕、烧融等损伤，帽箍上的四只插销是否插入帽壳的插槽内。披肩有否炭化、撕破等损伤，如有损伤，应停止使用

B.使用时，尤其是在灭火中，不要随意推上面罩或卸下披肩，以防面部、颈部烧伤或受损

C.使用后，应将头盔各部件清洗、擦净、晾干。若使用中受到较重的冲击或烧灼，应检查各部件有否损坏，才能恢复储存状态，以备再用

D.平时与坚硬物质相摩擦、碰撞，划伤或损坏帽壳和面罩，不会影响正常使用

参考答案：D

43.下列不属于呼吸保护器具的是（   ）。

A.过滤式防毒面具   B.强式送风机    C.氧气呼吸器    D.空气呼吸器

参考答案：B

44.封闭式防化服一般不会用在（   ）现场防护。

A.交通事故         B.军事毒剂     C.生化组合毒剂    D.化学事故

参考答案：A

45.在用水扑救火灾（   ）较大的楼层火灾时，未燃烧的物资会吸收大量的灭火用水，增加其重量。当重量超过楼板的承重能力时，楼板就会被压塌。

A.承重        B.荷载        C.载荷        D.荷量

参考答案：B

46.个人防护一级防护标准防护面具为（   ）。

A.简易滤毒罐           B.正压式空气呼吸器或全防型滤毒罐

C.面罩或口罩           D. 毛巾等防护器材

参考答案：B

47.个人防护一级防护标准防化服类型为（   ）。

A.内置式重型防化服      B.封闭式防化服

C.简易防化服            D.战斗服

参考答案：A

48.进入有毒、有害和易燃、易爆泄漏事故现场进行侦检和设立警戒区的人员，在没有弄清楚泄漏物质的名称和性质前，必须进行（   ）等级个人防护。

A.高        B.中        C.低       D.一般

参考答案：A

49.在抢险救援行动中，设立警戒应当根据询问和侦检情况，确定警戒范围，设立（   ），布置警戒人员。

A.警戒锥                B.警戒标志

C.手持荧光警示灯        D.危险标志

参考答案：B

50.警戒器材包含（   ）、警戒带、警示牌、警戒桶等。

A.警戒标志杆      B.警戒底座      C.警戒灯      D.以上都对

参考答案：D

51.消防安全绳的一般粗度约为（   ）。

A.14mm          B.24mm        C.34 mm       D.44mm

参考答案：A

52.目前，我国生产的分水器有（   ）两种。

A.二分水器和四分水器      B.二分水器和三分水器

C.三分水器和四分水器      D.四分水器和五分水器

参考答案：B

53.高性能的安全防护避火隔热服，可抵御（   ）℃的火焰，并能够有效防护高温水蒸汽的喷溅，该产品适合近火源使用。

A.500        B.800        C.1000        D.2000

参考答案：C

54.《突发事件应对法》规定，国家建立统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理为主的（    ）。

A.应急管理原则              B.应急管理办法

C.应急管理理念              D.应急管理体制

参考答案:D

55.《突发事件应对法》规定，国家建立（    ）为主的应急管理体制。

A.以人为本、预防为主、综合协调、分类管理、分级负责

B.统一领导、综合协调、分类管理、分级负责、属地管理

C.预防为主、防治结合、分类管理、分级负责、综合协调

D.安全第一、预防为主、综合治理、社会参与、综合管理

参考答案：B

56.《突发事件应对法》规定，突发事件应对工作实行（    ）的原则。

A.预防为主、防消结合      B.以防为主、以消为辅

C.集中兵力打歼灭战        D.预防为主、预防与应急相结合

参考答案：D

57.《突发事件应对法》规定，公民、法人和其他组织（    ）参与突发事件应对工作。

A.有义务        B.自愿        C.可以      D.视情况

参考答案：A

58.《突发事件应对法》规定，国家建立健全突发事件应急预案体系，突发事件应急预案的制定、修订程序由（   ）规定。

A.县级以上地方各级人民政府        B.国家应急中心

C.国家应急管理部门                D.国务院

参考答案：D

59.可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级。其中标示为黄色的是（    ）预警。

A.一级         B.二级         C.三级        D.四级

参考答案：C

60.《突发事件应对法》规定，城乡规划应当符合预防、处置突发事件的需要，统筹安排应对突发事件所必需的设备和基础设施建设，合理确定应急（   ）。

A.建设规模      B.基地数量        C.避难场所      D.救援队伍

参考答案：C

61.我国消防工作贯彻（   ）的方针。

A.以防为主，防消结合        B.预防为主，防消结合

C.专门机关与群众相结合      D.以防为主，以消为辅

参考答案：B

62.任何单位和（   ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A.公民       B.居民         C.个人         D.成年人

参考答案：D

63.公安消防队、专职消防队按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救（   ）的应急救援工作。

A.人员生命为主          B.公共财产为主

C.群众财产为主          D.重要物资

参考答案：A

64.《危险化学品安全管理条例》规定，（    ）负责废弃危险化学品处置的监督管理。

A.安全生产监督管理部门      B.公安机关

C.环境保护主管部门          D.地方人民政府

参考答案：C

65.《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位的(    )对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。

A.分管安全生产的负责人      B.安全生产管理机构负责人

C.主要负责人                D.直接负责人

参考答案：C

66.《危险化学品安全管理条例》规定，（    ）负责危险化学品安全监督管理综合工作。

A.安全生产监督管理部门      B.公安机关

C.环境保护主管部门          D.地方人民政府

参考答案：A

67.《危险化学品安全管理条例》规定，（    ）负责危险化学品道路运输、水路运输的许可以及运输工具的安全管理。

A.安全生产监督管理部门      B.公安机关

C.环境保护主管部门          D.交通运输主管部门

参考答案：D

68.生产、储存危险化学品的单位，应当在其（    ）设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

A.库房      B.厂房      C.门卫      D.作业场所

参考答案：D

69.《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并（    ）。

A.定期组织应急救援演练      B.实施监督

C.签订安全责任书            D.签订应急救援协议

参考答案：A

70.危险化学品单位应当制定本单位危险化学品事故（    ），配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织应急救援演练。3

A.抢险预案      B.救治预案      C.控制预案      D.应急预案

参考答案：D

71.《危险化学品安全管理条例》规定，依法取得危险化学品安全生产许可证、危险化学品安全使用许可证、危险化学品经营许可证的企业，凭相应的（   ）购买剧毒化学品、易制爆危险化学品。

A.证明材料    B.营业执照   C.许可证件   D.合法用途说明

参考答案：B

72.《危险化学品安全管理条例》规定，化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当符合（    ）的要求。

A.国家标准   B.行业标准   C.地方标准   D.企业标准

参考答案：A

73.（   ）是具有易燃、易爆、有害及有腐蚀特性，对人员、设施环境造成伤害或损害的化学品。

A.化学品        B.危险化学品

C.危险货物      D.化学危险品

参考答案：B

74.爆炸品（    ）与氧化剂、酸、碱、盐类、金属粉末和钢材料器具等混储混运。

A.严禁      B.应当       C.可以      D.有时可以

参考答案：A

75.可燃液体以（   ）作为评定液体火灾危险性的主要根据，其越低，危险性越大。

A.沸点      B.闪点      C.熔点      D.凝固点

参考答案：B

76.单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为（    ）。

A.危害      B.风险      C.危险源      D.重大危险源

参考答案：D

77.可燃物与氧或氧化剂发生强烈的（    ），同时发出热和光的现象称为燃烧。

A.分解反应      B.氧化反应      C.还原反应      D.聚合反应

参考答案：B

78.闪燃往往是着火的先兆，能使可燃液体发生闪燃的（   ）称为该液体的闪点。

A.最高温度      B.最高熔点     C.最低熔点      D.最低温度

参考答案：D

79.可燃物质在有足够助燃物质（如充足的空气、氧气）的情况下，因着火源作用引起的（   ）现象，称为着火。

A.持续燃烧      B.瞬间燃烧      C.猛烈燃烧      D.爆炸

参考答案：A

80.在一定条件下，可燃物质产生自燃的（   ）为自燃点，也称引燃温度，自燃点是衡量可燃物质火灾危险性的又一个重要参数。

A.点火温度      B.引燃温度      C.最低温度      D.最高温度

参考答案：C

81.可燃性混合物的（    ）范围越宽，其爆炸的危险性越大。

A.爆炸极限      B.爆炸范围    C.爆炸当量      D.爆炸威力

参考答案：A

82.部分易燃液体，如苯、甲苯、汽油等，（    ）都很大，很容易积聚静电而产生静电火花，造成火灾事故。

A.挥发性      B.电阻率      C.溶解度      D.积电率

参考答案：B

83.自反应物质和混合物（GB30000.9-2013）是指热不稳定性液体、固体物质或混合物，即使没有氧（空气），也易发生强烈（    ）。

A.放热中和反应      B.放热分解反应

C.吸热分解反应      D.吸热聚合反应

参考答案：B

84.金属钠与水反应剧烈，金属钙相对温和，所以（    ）。

A.金属钠较金属钙的危险性小     B.金属钠较金属钙的危险性大

C.金属钙较金属钠的危险性大     D.金属钙较金属钠的危险性更大

参考答案：B

85.个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度，也不能消除作业场所的有害化学品，而只是一道（    ）的屏障。

A.减轻职业危害      B.阻止有害物进入人体

C.免遭职业危害      D.免遭危化品危害

参考答案：B

86.依法实行（   ）的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。

A.强制性产品认证             B.备案公告

C.监督管理                   D.技术鉴定

参考答案：A

87.《消防法》规定，国家鼓励、支持社会力量开展（   ）。

A.消防宣传活动                B.消防公益活动

C.消防捐款活动                D.消防投资

参考答案：B

88.（   ）级以上地方人民政府有关部门应当根据本系统的特点，有针对性地开展消防安全检查，及时督促整改火灾隐患。

A.乡          B.县          C.市          D.省

参考答案：B

89.任何单位、个人都应当（   ）为报警提供便利，不得阻拦报警。

A.有偿       B.无偿        C.视情      D.有偿或无偿

参考答案：B

90.公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，（    ）。

A.公安消防队不得收取费用，专职消防队可收取部分费用。

B.不得收取任何费用

C.可以收取火灾所损耗的燃料、灭火剂和器材、装备等费用

D.适当收取费用

参考答案：B

91.消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾（   ）的产品。

A.防护、逃生                   B.防护、避难

C.防护、避难、逃生             D.逃生、避难

参考答案：C

92.《消防法》规定，禁止非法携带易燃易爆危险品进入公共场所或者（   ）。

A.物资仓库                  B.社会单位

C.个人家庭                  D.乘坐公共交通工具

参考答案：D

93.公安机关消防机构有权根据需要（   ），负责调查火灾原因，统计火灾损失。

A.要求公安派出所保护火灾现场       B.拘传有关当事人

C.封闭火灾现场                     D.清理火灾现场

参考答案：C

94.举办大型群众性活动，（   ）应当依法向公安机关申请安全许可。

A.主办人                       B.消防安全责任人

C.消防安全管理人               D.承办人

参考答案：D

95.机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行（   ）次全面检测，确保完好有效。

A.一            B.二           C.三         D.四

参考答案：A

96.《消防法》规定，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用（   ）材料。

A.可燃         B.不燃、难燃       C.易燃         D.合格

参考答案：B

97.《消防法》规定，人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和（   ）的障碍物。

A.火灾预防        B.灭火救援     C.火灾防护       D.火灾避难

参考答案：B

98.公安机关消防机构在消防监督检查中发现火灾隐患的，应当通知有关单位或者个人（   ）；不及时消除隐患可能严重威胁公共安全的，公安机关消防机构应当依照规定对危险部位或者场所采取临时查封措施。

A.限期改正                       B.停止使用

C.采取措施消除隐患               D.立即采取措施消除隐患

参考答案：D

99.《消防法》规定，生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立（    ），承担本单位的火灾扑救工作：

A.安全生产监督部门         B. 单位兼职消防队

C.单位专职消防队           D.劳动行政主管部门

参考答案：C

100.《消防法》规定，禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因特殊情况需要使用明火作业的，应当按规定事先（    ），采取相应的消防安全措施；作业人员应当遵守消防安全规定。

A.向领导报告                 B.向安全管理人员报告

C.办理审批手续               D.做好准备工作

参考答案：C

101《消防法》规定，（    ）应当对专职消防队、志愿消防队等消防组织进行业务指导。

A.安全生产监督部门            B.单位主要负责人

C.公安机关消防机构            D.消防技术人员

参考答案：C

102.《消防法》规定，（    ），不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

A.消防车、消防艇

B.消防器材、装备和设施

C.消防车、消防艇以及各种器材、装备和设施

D.消防车、消防艇以及消防器材、装备和设施

参考答案：D

103.《危险化学品安全管理条例》规定，危险化学品是指具有（    ）、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

A.毒害      B.危害      C.有害      D.致癌

参考答案：A

104.《危险化学品安全管理条例》规定，（    ）负责危险化学品的公共安全管理。

A.安全生产监督管理部门      B.公安机关

C.环境保护主管部门          D.地方人民政府

参考答案：B

105.危险化学品生产企业发现其生产的危险化学品有（    ）的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。

A.新的形态      B.新的危险特性    C.新的颜色      D.新的特征

参考答案：B

106.信息披露机制是指在突发事件发生后，向社会公众提供及时、准确、可靠的信息是（    ）的责任。

A.企业宣传部      B.企业新闻发言人

C.政府            D.企业

参考答案：C

107.高温使可燃气体的爆炸极限（    ）。

A.缩小      B.扩大      C.不变      D.降为零

参考答案：B

108.科学完备的（     ）是企业应急能力的重要支撑。

A.事故救援      B.事故预案    C.事故辨识      D.事故演练

参考答案：A

109.企业应急总指挥的职能可由（   ）担任，在紧急情况下，企业应急总指挥的主要功能是总体指挥，大量实际反应和协调任务主要由负责生产或安全的副总指挥执行。

A.党组织书记        B.主管生产安全副职

C.企业总负责人      D.副总经理

参考答案：C

110.生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当（    ）向本单位负责人报告。

A.立即      B.在12小时内      C.在1小时内      D.在2小时内

参考答案：A

111.能造成消防人员眼睛流泪、咳嗽、头昏眼花，失去方向，活动能力下降的是（   ）。

A.浓烟      B.水蒸汽      C.高温      D.噪声

参考答案：A

112.应急装备存放要（    ），做到标记鲜明，材质不混，名称不错，数量准确，规格不串。

A.分类分架定位摆放      B.按材质摆放

C.按规格、用途摆放      D.定制摆放

参考答案：A

113.洗眼器、喷淋器、逃生器、逃生索、应急照明等属于（    ）设施。

A.紧急处理设施          B.防止火灾蔓延设施

C.紧急个体处置设施      D. 灭火设施

参考答案：C

114.贯彻分类施训的原则，其基本要求是结合战斗人员专业特点和（    ），分类实施训练。

A.装备情况      B.火灾特点    C.身体素质      D.辖区情况

参考答案：A

115.判断减少按压中断的标准是以胸外按压在整体心肺复苏中占的比例确定的，所占比例越高越好，目标比例为至少（    ）。

A.40％      B.60％      C.80％      D.20％

参考答案：B

116.使触电伤员仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在伤员一侧肩旁，救护人员的两肩位于伤员胸骨（    ）。

A.左上方      B.右上方      C.正上方      D.一侧

参考答案：C

117.发生中毒事故，需佩戴（    ）进入抢救，并至少有一人在外做联络工作。

A.防毒面具        B.防爆对讲机    C.空气呼吸器      D.防爆工具

参考答案：C

118.情况紧急时，事故现场有关人员（    ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.不可以直接      B.可以直接     C.不可以间接      D.可以间接

参考答案：B

119.人体产生烧伤、灼伤症状是属于（    ）类型的伤害。

A.物理性伤害      B.热伤害

C.生理性伤害      D.化学性伤害

参考答案：B

120.成人心肺复苏施救时，胸外按压速率应为每分钟（    ）次，且尽可能减少胸外按压的中断。

A.100 次           B.100～120 次

C.120～140 次      D.不到100 次

参考答案：B

121.每支水枪能控制的燃烧面积与水枪的喷嘴口径、有效射程和（    ）有关。

A.水枪的倾角      B.火势大小      C.环境      D.水枪流量

参考答案：A

122.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点，且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于（    ）。

A.20m      B.15m      C.10m      D.5m

参考答案：B

123.下列表述不正确的是（    ）。

A.车间和仓库不得设置在同一个建筑物内

B.员工集体宿舍必须独立设置

C.对暂时确有困难、必须将员工集体宿舍和车间或者仓库设在同一建筑物内的，应将员工集体宿舍设在底层并设直通室外的安全出口，同时应责令限期将员工集体宿舍搬出

D.仓库和车间布置在同一建筑物内时，应坚持车间布置在下面楼层的原则

参考答案：A

124.干粉灭火剂灭火的主要机理是（   ）。

A.降低氧浓度      B.降低温度

C.化学抑制        D.降低氧浓度和冷却

参考答案：C

125.二氧化碳灭火剂适用于扑救（   ）火灾。

A.金属钾      B.金属钠      C.精密仪器      D.硝酸纤维

参考答案：C

126.依据GB/T18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》，携气式防护用品使用后，应（   ）更换用完的或部分使用的气瓶或呼吸气体发生器。

A.立即      B.定期      C.下次使用前      D.依据需要

参考答案：A

127.依据GBZ/T195-2007《有机溶剂作业场所个人职业病防护用品使用规范》，若有害环境为爆炸性环境，选择携气式呼吸防护用品时，应选择的呼吸防护用品是（   ）。

A.空气呼吸器      B.氧气呼吸器

C.生氧器          D.过滤式防毒面具

参考答案：A

128.呼吸器按作用原理分为净化式和（   ）两类。

A.供气式      B.吸气式      C.正压式      D.负压式

参考答案：A

129.个人用消防安全绳静负荷为（   ）公斤。

A.250          B.300         C.350         D.400

参考答案：B

130.二氧化碳的灭火作用主要是（   ）作用。

A.冷却        B.隔离       C.窒息       D.抑制

参考答案：C

131.对染毒人员和器材装备，可用大量清洁的（   ）进行洗消。

A.稀硫酸       B.碱液       C.热水      D.泡沫

参考答案：C

132.火场破拆方法中的（   ）是利用消防安全绳、消防挠钩等简易器材工具进行破拆。

A.爆破法      B.冲撞法      C.砸撬法      D.拉拽法

参考答案：D

133.A级个体防护是（   ）。

A.可对周围环境中的气体与液体提供最完善保护；它是一套完全封闭的、防化学品的服装、手套及靴子，以及一套隔绝式呼吸防护装置

B.在有毒气体对皮肤危害不严重时，仅用于呼吸防护；与A级不同，它包括一套不封闭的、防溅洒的、抗化学品的服装，它可以对液体提供如A级一样的保护，但不是密封的

C.它包括一种防溅洒的服装、配有面部完全被覆盖过滤式防护装置

D.仅限于衣裤相连的工作服或其他工作服、靴子及手套

参考答案：A

134.D级个体防护是（   ）。

A.可对周围环境中的气体与液体提供最完善保护；它是一套完全封闭的、防化学品的服装.手套及靴子，以及一套隔绝式呼吸防护装置

B.在有毒气体对皮肤危害不严重时，仅用于呼吸防护；与A级不同，它包括一套不封闭的、防溅洒的、抗化学品的服装，它可以对液体提供如A级一样的保护，但不是密封的

C.它包括一种防溅洒的服装、配有面部完全被覆盖过滤式防护装置

D.仅限于衣裤相连的工作服或其他工作服、靴子及手套

参考答案：D

135.在下列确认患者有无意识的方法中，不宜采用的是（   ）。

A.用力敲打患者头部    B.在患者耳边呼叫    C.轻轻拍打患者肩部

参考答案：A

136.以下（   ）方法不利于保持患者的呼吸道畅通。

A.下颚抬高、头部后仰    B.下颚向胸部靠近    C.解开衣领、松开领带

参考答案：B

137.进行心脏挤压时，应用（   ）放在按压位置。

A.手掌掌根部位         B.手背面        C.手掌指端部位

参考答案：A

138.当被烧伤时，正确的急救方法应该是（   ）。

A.立即用嘴吹灼伤部位

B.以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位

C.包扎后去医院诊治

参考答案：B

139.使冻伤人员的冻伤部位解冻时，应该用下述（   ）方法。

A.不超过40℃的温水浸泡

B.不超过50℃的温水浸泡

C.不低于60℃的热水浸泡

参考答案：A

140.火场排烟安全要求不正确的是（    ）。

A.火场排烟时，必须充分考虑烟雾流向，合理选择进风口和排烟口

B.在烟雾浓、温度高的区域排烟时，必须使用开花或者喷雾水流掩护

C.有毒烟气必须向上（侧）风方向排放，同时疏散可能受到排出烟雾威胁的人员

D.有毒烟气必须向下（侧）风方向排放，同时疏散可能受到排出烟雾威胁的人员

参考答案：C

141.发生人身伤害事故后，搬运昏迷或有窒息危险（确定不是骨伤）的伤员时，应采用（    ）的方式。

A.俯卧      B.仰卧      C.侧卧      D.半卧

参考答案：C

142.爆炸现象的主要特征是（    ）。

A.温度升高      B.压力急剧升高    C.周围介质振动      D.燃烧

参考答案：B

143.带电设备火灾的救援行动，下列描述错误的是（    ）。

A.灭火人员身体的某一部分或所使用的灭火器具，直接与带电部位接触或与带电体过于接近，极易发生触电事故

B.水（泡沫）枪（炮）喷射的直流水柱、泡沫射流通常能输导电流，击伤战斗人员

C.电线断落对地短路，形成跨步电压，威胁火灾扑救人员

D.对地电压在380V 以下的电源，可穿戴绝 .手套，用绝 .电剪将电线剪断

参考答案：D

144.用于扑救大面积的一般固体物质的火灾和常温下呈半凝状态的重质油火灾，可用（   ）。

A.密集水流      B.二氧化碳     C.B、C 类干粉    D.以上都可以

参考答案：A

145.储压式干粉ABC 类灭火器，压力表指针位（   ）时安全可用。

A.红色区      B.绿色区      C.黄色区      D.蓝色区

参考答案：B

146.在狭小空间长时间作业，无法使用个人携带式空气呼吸器时，应使用（   ）。

A.移动式供气源              B.氧气呼吸器

C.强式送风器                D.过滤式防毒面具

参考答案：A

147.室外地上消火栓的优点是（   ）。

A.目标明显                 B.不易冻结

C.不易损坏                 D.不易寻找和使用

参考答案：A

148.检查空气呼吸器空气储存压力，一般应在（   ）之间。

A.10～11 分钟               B.10～11 MPa

C.28～30 分钟               D.28～30MPa

参考答案：D

149.空气呼吸器气瓶（   ）曝晒，使用时，气瓶内气体不能全部用尽。

A.不允许       B.允许       C.能        D.不能

参考答案：A

150.过滤式防毒面具适用于（   ）。

A.低氧环境                B.任何有毒性气体环境

C.高浓度毒性气体环境      D.低浓度毒性气体环境

参考答案：D

151.在现场抢救天然气中毒者先采取的急救措施是（    ）。

A.在现场立即做人工呼吸

B.立即求救于医院

C.将中毒者立即脱离现场，并采取相应的抢救措施

D. 给中毒者打强心针

参考答案：C

152.灭火的方法按照原理可分为：冷却法、（     ）、抑制法、窒息法。

A.化学法      B.隔离法      C.阻断法      D.物理法

参考答案：B

153.强风情况下火灾的救援行动描述不正确的是（   ）。

A.强风情况下，易产生大团飞火，会出现跳跃式蔓延现象

B.强风给消防人员登高、射水造成一定的困难，所以要等待强风结束后进行救援

C.要正确选择消防车停靠位置与水枪设置阵地，以防火场情况突变，造成人员伤亡和装备损失

D.当强风遇到障碍时，会产生“涡流”，使周围的可燃物瞬间着火

参考答案：B

154.风险是指某一特定危害事件发生的（    ）的组合。

A.严重性与后果      B.可能性与后果

C.随机性与后果      D.任意性与后果

参考答案：B

155.属于受限空间的物理条件的是（    ）。

A.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害

B.存在或可能产生掩埋作业人员的物料

C.内部结构可能将作业人员困在其中（如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）

D.有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作；进入和撤离受到限制，不能自如进出；并非设计用来给员工长时间在内工作的空间

参考答案：D

156.下列物质发生火灾时不能用水扑救的是（    ）。

A.粮食      B.棉麻      C.钾      D.原油

参考答案：C

157.在佩戴、使用正压式空气呼吸器时，面罩内压力始终稍（    ）环境大气压。

A.低于      B.等于      C.高于      D.低于或等于

参考答案：C

158.发现煤气中毒人员，采取（   ）急救方法是正确的。

A.在现场马上给伤员做人工呼吸

B.迅速打开门窗通风，并将病人送到新鲜空气环境

C.在现场拨打电话求救

参考答案：B

159.浓硫酸洒在皮肤上，应该采用下述（   ）的方法。

A.马上用水冲洗

B.用干净布或卫生纸将硫酸粘下，并迅速用大量凉水冲洗皮肤

C.去医院

参考答案：B

160.当身上的衣服烧着后，以下灭火方法中，（   ）做法是正确的。

A.快速奔跑呼救

B.就地打滚，压灭火焰

C.用手扑打火焰

参考答案：B

161.当发生火灾时，以下几种逃生方法中，不正确的是（   ）。

A.躲在床底下，等待消防人员救援

B.用湿毛巾捂着嘴巴和鼻子

C.弯着身子快速跑到安全地点

参考答案：A

162.依据GB/T18664-2002《呼吸防护用品的选择、使用与维护》，进入缺氧（O2<18%）、空气污染物浓度未知等环境时，应选择的呼吸防护用品是（   ）。

A.全面罩的正压式携气式      B.半面罩的正压式携气式

C.全面罩的正压式供气式      D.半面罩的正压式供气式

参考答案：A

163当化学烧伤时，正确的急救方法应该是（   ）。

A.立即用嘴吹灼伤部位

B.以最快的速度用冷水冲洗烧伤部位

C.包扎后去医院诊治

参考答案：B

164.救生抛投器（亦称射绳枪），是以（   ）为动力，向目标抛投救生器材（如救生圈、牵引绳等）的一种救援装备。

A.液压油      B.压缩氧气      C.压缩空气      D.脚踏泵

参考答案：C

165.装有二氧化硫的容器周围起火时，应喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。消防人员必须佩戴（   ），穿全身防火防毒服，在上风向灭火。

A.负压自给式空气呼吸器      B.正压自给式空气呼吸器

C.正压式氧气呼吸器          D.过滤式自救呼吸器

参考答案：B

166.进入密闭受限空间或一氧化碳有可能泄漏的空间，操作人员不能佩戴（   ）。

A.自吸过滤式防毒面具      B.正压自给式空气呼吸器

C.正压式氧气呼吸器        D.负压自给式空气呼吸器

参考答案：A

167.储压式干粉灭火器上的压力表用红、黄、绿三色表示灭火器的压力情况，当指针指在黄色区域表示（   ）。

A.正常        B.偏高        C.偏低        D.异常

参考答案：B

168.用灭火器进行灭火的最佳位置是（   ）。

A.下风位置                    B.上风或侧风位置

C.离起火点10 米以上的位置     D.离起火点10 米以下的位置

参考答案：B

169.泡沫灭火器不能用于扑救（   ）火灾。

A.塑料        B.汽油        C.金属钠      D.原油

参考答案：C

170.消防器材、设备、设施以及禁止进入的危险区域的栏杆应涂的安全色为（    ）。

A.红色      B.白色      C.绿色      D.红白色

参考答案：A

171.消防水箱应贮存（   ）消防用水量。

A.5 分钟      B.10 分钟      C.15 分钟      D.20 分钟

参考答案：B

172.下列不属于常规救生装备的为（   ）。

A.救生绳       B.固定抬板      C.消防救生气垫    D.牵引绳

参考答案：B

173.生产经营单位应对从业人员进行劳动防护用品相关知识的教育培训，使从业人员做到“三会”。“三会”是指（   ）。

A.会检查劳动防护用品的可靠性，会正确使用劳动防护用品，会正确维修劳动防护用品

B.会正确购买劳动防护用品，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品

C.会检查劳动防护用品的可靠性，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品

D.会正确辨识劳动防护用品真伪，会正确使用劳动防护用品，会正确维护保养劳动防护用品

参考答案：C

174.不得用潜水泵吸（   ）液体。

A.化学性      B.含油性      C.腐蚀性      D.易燃性

参考答案：C

175.救援三角架的维护保养，表述正确的是（    ）。

A.救援三角架是起重设备，必须每半年由专门人员进行检查

B.绞盘上的吊索在放开时需留有一至二圈，以确保吊索不滑落

C.救援三角架应存放在干燥处，可以与酸、碱等腐性液体存放在一起

D.每次使用前要检查吊索是否能正常的绕在铰轮上

参考答案：D

176.救生绳按直径大小分（    ）两种。

A.自救绳和安全绳            B.螺旋状和编织状

C.合成纤维和麻和棉纤维      D.螺旋状和麻和棉纤维

参考答案：A

177.下列关于救生气垫注意事项不正确的是（   ）。

A.不准2人同时使用，下跳时须对准气垫中心点

B.气垫充气越足越好

C.救助现场注意适用于规定高度的楼层，引导被困人员逃生

D.人员下跳逃生时，地面人员要加强保护，帮助下跳人员迅速离开气垫

参考答案：B

178.隔热服由隔热头罩、上衣、下裤、（   ）组成。

A.手套       B.靴子       C.护脚       D.手套和护脚

参考答案：D

179.下面关于呼吸保护器具描述错误的是（   ）。

A.免受浓烟、高温、毒气、刺激性气体或缺氧伤害保护装备

B.分为过滤式防毒面具、空气呼吸器和氧气呼吸器

C.正压式空气呼吸器最高工作压力30MPa

D.正压式空气呼吸器最大给气量300L/min

参考答案：D

180.操作直流水枪射水时，由于操作者会受到（   ）的影响，所以在变更射水方向时，应缓慢操作。

A.水压        B.重量        C.作用力      D.反作用力

参考答案：D

181.使用喷雾水枪时，应注意喷雾角、（   ）的选择。

A.可燃物状态              B.射流方向

C.喷雾射流类型            D.射流方向和喷雾射流

参考答案：D

182.水带的耐油性和耐药性主要取决于（   ）。

A.水带耐压性     B.水带耐磨性    C.水带材料     D.水带使用方法

参考答案：C

183.在操作一人一盘水带连接科目时，如果（   ）将不计取成绩。

A.水带出线                B.水带压线

C.未甩开水带              D.接口脱扣、卡扣

参考答案：D

184.一人一盘水带连接时，下列情况仍计取成绩，但是需要扣分的是（   ）。

A.接口脱扣                B.接口卡扣

C.分水器拖出0.5m          D.水带扭转720°

参考答案：C

185.原地着战斗服时，尼龙搭扣贴合长度不足（   ），则该项目不计取成绩。

A.1/3        B.1/2        C.2/3        D.3/4

参考答案：C

186.发生火灾后能够用水扑救的物质是（   ）。

A.木材       B.碱金属      C.硫酸      D.电石

参考答案：A

187.当二氧化碳在空气中含量达（   ）时，燃烧将熄灭。

A.30%-50%      B.60%-70%      C.70%-80%      D.80%-90%

参考答案：A

188.灭火用的二氧化碳通常是以（    ）形式灌装在耐压钢瓶内的。

A.气态        B.固态        C.液态      D.混合

参考答案：C

189.泡沫灭火器不可用于扑救（   ）火灾。

A.汽油       B.柴油      C.油脂      D.轻金属

参考答案：D

190.二氧化碳灭火器不能放在阳光照晒的地方，存放处的温度不要超过（   ）。

A.10℃       B.20℃       C.30℃      D.40℃

参考答案：D

191.干粉灭火器按加压方式可分为贮气式和（   ）式。

A.贮压       B.手提      C.背负      D.钢瓶内置

参考答案：A

192.化学粉末灭火剂，是一种干燥、易于流动的固体粉末，又称为（   ）。

A.干粉灭火剂                 B.泡沫灭火剂

C.化学泡沫灭火剂             D.卤代烷灭火剂

参考答案：A

193.普通干粉主要用于扑救甲、乙、丙类液体火灾，可燃气体火灾以及带电设备的火灾，因而又称（   ）干粉。

A.AB          B.ABC         C.BC       D.AC

参考答案：C

194.精密仪器火灾需使用（   ）扑救。

A.二氧化碳     B.干粉灭火剂    C.泡沫         D.沙子

参考答案：A

195.二氧化碳适于扑救（   ）火灾。

A.自己能供氧的化学药品火灾，如硝酸纤维、火药等

B.活泼金属及其氢化物

C.图书馆、精密仪器

D.能自行分解的化学物质火灾，如某些过氧化物、联氨等

参考答案：C

196.泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器这种分类是按照（   ）划分的。

A.充装的灭火剂      B.加压方式      C.重量       D.移动方式

参考答案：A

197.灭火器按（   ）划分，可分为化学反应式、贮气瓶式、贮压式三种。

A.充装的灭火剂      B.驱动方式      C.加压方式     D.移动方式

参考答案：B

198.灭火剂是由与其同贮于一个容器内的压缩气体或灭火剂蒸汽的压力所驱动的是（   ）灭火器。

A.贮气瓶式       B.贮压式       C.化学反应式    D.手提式

参考答案：B

199.在灭火和救人同时需要人员和车辆、器材装备的情况下，应首先满足（   ）的需要。

A.灭火       B.救人       C.破拆      D.抢救物资

参考答案：B

200.“先控制，后消灭”就是说：在一般情况下消防队赶到火场后，首先要（   ），阻止火热蔓延，然后向火点进攻，将其消灭。

A.控制火势                B.控制用水量

C.控制参战人员            D.控制参战车辆

参考答案：A

201.单工通讯、双工通讯是火场（   ）。

A.有线通讯方式            B.无线电台通讯的工作方式

C.无线通讯联络要求        D.无线通讯网的名称

参考答案：B

202.物质燃烧后还存在继续燃烧的物质，这种燃烧称为（   ），不存在继续燃烧的物质，这种燃烧成为（   ）。

A.完全燃烧\不完全燃烧产物         B.不完全燃烧\完全燃烧

C.完全燃烧产物\完全燃烧           D.不完全燃烧\不完全燃烧产物

参考答案：B

203.下列物质发生火灾时不能用水扑救的是（   ）。

A.粮食        B.棉麻       C.钾        D.原油

参考答案：C

204.在佩戴、使用正压式空气呼吸器时，面罩内压力始终稍（   ）环境大气压。

A.低于      B.等于      C.高于      D.低于或等于

参考答案：C

205.在存储面粉的库房里，粉尘飞扬达到（   ）极限时，遇明火就会发生爆炸。

A.闪燃        B.阴燃       C.着火      D.爆炸

参考答案：D

206.大风情况下救火，在必要时应在（   ）方向的适当距离布置第二、第三道。

A.上风        B.下风       C.侧风      D.燃烧物周围

参考答案：B

207.灭火剂按平时存在的状态可分为气体灭火剂、（   ）灭火剂和固体灭火剂。

A.泡沫       B.7150       C.卤代烷      D.液体

参考答案：D

208.干粉灭火剂、粉末灭火剂、烟雾灭火剂、泡沫灭火剂中属于液体灭火剂的是（   ）。

A.干粉灭火剂     B.粉末灭火剂    C.烟雾灭火剂    D.泡沫灭火剂

参考答案：D

209.防护器材在冬季使用后进入房间应在（   ）内擦净面具上的水汽干燥后包装存放。

A.5min        B.10min        C.15min       D.20min

参考答案：C

210.液化石油气钢瓶如果温度持续升高，压力超过钢瓶的耐压强度时，就有发生（   ）的危险。

A.爆炸        B.增压      C.燃烧      D.喷溅

参考答案：A

211.在工艺条件允许的情况下，应用不燃或（   ）的物质替代可燃材料，以减少可燃体系的形成。

A.不易燃烧爆炸     B.不易爆炸     C.不易燃烧      D.燃烧爆炸

参考答案：A

212.直流水枪主要扑救一般的（   ）火灾以及灭火时的辅助冷却等。

A.气体物质      B.液体物质     C.固体物质      D.A类物质

参考答案：C

213.喷雾水枪主要扑救建筑物室内火灾，还可用于扑救（   ）火灾、可燃粉尘及部分油品火灾。

A.化学物品      B.带电设备     C.交通工具      D.A、B 类火灾

参考答案：B

二、多项选择题

1.生产经营单位（   ）工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.新建        B.检修         C.改建      D.扩建

参考答案：ACD

2.《安全生产法》规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（    ）。安全设施投资应当纳入建设项目概算。

A.同时设计                B.同时施工

C.同时投入生产            D.同时投入使用

参考答案：ABCD

3.《安全生产法》规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可追究的责任有（        ）。

A.降职处分         B.撤职处分        C.开除公职处分

D.对逃匿的处15 日以下拘留

参考答案：ABD

4.《安全生产法》规定，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，（    ）。

A.迅速组织抢救                 B.防止事故扩大

C.减少人员伤亡                 D.减少财产损失

参考答案：ABCD

5.《安全生产法》规定，下列（    ）应当建立应急救援组织。

A.危险物品的生产经营单位和储存单位

B.矿山单位和金属冶炼单位        C.城市轨道交通运营单位

D.建筑施工单位

参考答案：ABCD

6.扑救电气火灾一般应首先切断火场电源， 可用（    ）扑救电气设备火灾。

A.二氧化碳      B.水        C.干粉         D.泡沫灭火剂

参考答案：AC

7.依据GB/T11651-2008《个人防护装备选用规范》，个体防护装备报废的条件包括（    ）。

A.所选用的个体防护装备技术指标不符合国家相关标准或行业标准

B.所选用的个体防护装备与所从事的作业类型不匹配

C.个体防护装备在使用或保管贮存期内遭到破损或超过有效使用期

D.个体防护装备产品标识不符合产品要求或国家法律法规的要求

参考答案：ABCD

8.依据GB8958-2006《缺氧危险作业安全规程》，在缺氧环境下，作业人员高处作业时必须佩戴的防护用品有（    ）。

A.安全带（绳）    B.安全绳网设备    C.安全帽    D.护目镜

参考答案：ABC

9.正压式空气呼吸器具有性能可靠、安全程度高、人体适应性强、全面罩视野广阔、（    ）等特点。

A.气密性好      B.操作简单     C.维修复杂      D.体积小

参考答案：ABD

10.制定《安全生产法》的目的是（    ）。

A.加强安全生产工作                B.防止和减少生产安全事故

C.保障人民群众生命和财产安全      D.促进经济社会持续健康发展

参考答案：ABCD

11.《突发事件应对法》所称突发事件，是指突然发生，造成或者可能造成严重社会危害，需要采取应急处置措施予以应对的（   ）和社会安全事件。

A.自然灾害                 B.群体事件

C.事故灾难                 D.公共卫生事件

参考答案：ACD

12.正压式空气呼吸器适用于危险化学品（    ）的危险场所

A.毒性大      B.浓度高

C.缺氧        D.对某些毒气有一定的防护作用

参考答案：ABC

13.下列属于影响人员疏散时间的因素有（   ）。

A.安全出口的设计参数

B.人流密度

C.影响烟气层下降速度的主要因素有可燃物的性质

D.影响烟气层下降速度的主要因素有火灾荷载的大小

参考答案：ABCD

14.（    ），在非事故状态及事故状态下均要醒目，易于辨识。

A.疏散指示牌        B.应急指示灯

C.紧急出口标识      D.肃静标志

参考答案：ABC

15.下列属于事故直接原因的有（    ）。

A.机械、物质或环境的不安全状态

B.起因物、致害物

C.伤害方式

D.人的不安全行为

参考答案：AD

16.在应急管理体系中，（    ）是一个统一的整体。

A.预防、预备      B.预测、预警      C.响应      D.恢复

参考答案：ABCD

17.根据物质燃烧的原理，灭火要控制可燃物，隔绝空气，消除火源，阻止火势和爆炸波的蔓延，灭火方法的分类为（    ）。

A.冷却法和窒息法      B.隔离法和抑制法

C.降温法和阻燃法      D.隔离法和降温法

参考答案：AB

18.《消防法》规定，任何单位和个人都有（   ）的义务。

A.维护消防安全    B.保护消防设施    C.预防火灾    D.报告火警

参考答案：ABCD

19.消防队接到火警，必须立即赶赴火灾现场，（   ）。

A.救助遇险人员           B.排除险情

C.扑灭火灾               D.统一组织和指挥火灾现场扑救

参考答案：ABC

20.《消防法》的立法宗旨是（   ）。

A.预防火灾和减少火灾危害      B.加强应急救援工作

C.保护人身、财产安全          D.维护公共安全

参考答案：ABCD

21.负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持（   ）等公共消防设施的完好有效。

A.消防车通道     B.消防供水      C.疏散通道        D.消防通信

参考答案：ABD

22.各级人民政府应当加强消防组织建设，根据经济社会发展的需要，建立多种形式的消防组织，加强消防技术人才培养，增强（   ）的能力。

A.消防组织      B.火灾预防      C.火灾扑救      D.应急救援

参考答案：BCD

23.人员密集场所发生火灾时，该场所的现场工作人员应当立即（   ）。

A.组织在场人员疏散            B.抢救贵重物品

C.引导在场人员疏散            D.参与灭火

参考答案：AC

24.下列属于消防产品的是（   ）。

A.防化服                  B.水枪

C.空气呼吸器              D.手提式灭火器

参考答案：ABCD

25.同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的（   ）进行统一管理。

A.疏散通道               B.安全出口

C.建筑消防设施           D.消防车通道

参考答案：ABCD

26.有下述（   ）行为，经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。

A.占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的

B.埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的

C.人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的

D.占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的

参考答案：ABCD

27.下列说法，正确是（   ）。

A.发生火灾的单位必须立即组织力量扑救火灾

B.临近单位应当给予支援

C.人员密集场所发生火灾时，该场所的现场工作人员应当立即组织、引导在场人员疏散的义务

D.扑救特大火灾时，有关地方人民政府应当组织有关人员、调集所需物资支援灭火

参考答案：ABC

28.（   ）的防火性能必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准。

A.建筑构件                B.建筑材料

C.室内装修材料            D.室内装饰材料

参考答案：ABCD

29.《消防法》规定，消防工作贯彻（   ）的方针。

A.安全第一      B.预防为主      C.防消结合      D.综合治理

参考答案：BC

30.机关、团体、企业、事业等单位应当履行的消防安全职责有（   ）。

A.落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案

B.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并不定期组织检验、维修，确保完好有效

C.组织防火检查，及时消除火灾隐患

D.组织进行有针对性的消防演练

参考答案：ACD

31.《消防法》规定，人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用（   ）材料。

A.易燃        B.可燃         C.不燃       D.难燃

参考答案：CD

32.《消防法》规定，任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防火间距，不得（   ）疏散通道、安全出口、消防车通道。

A.划定        B.占用         C.堵塞        D.封闭

参考答案：BCD

33.《消防法》规定，（   ）按照国家规定承担重大灾害事故和其他以抢救人员生命为主的应急救援工作。

A.志愿消防队                 B.业余消防队

C.专职消防队                 D.公安消防队

参考答案：CD

34.《消防法》规定，（   ）单位应当建立专职消防队，承担本单位火灾扑救工作。

A.大型核设施单位          B.大型发电厂

C.医院                    D.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业

参考答案：ABD

35.（   ），不得用于与消防和应急救援工作无关的事项。

A.消防车、消防艇         B.消防器材

C.消防装备               D.消防设施

参考答案：ABCD

36.为了（   ），制定《危险化学品安全管理条例》。

A.加强危险化学品的安全管理

B.预防和减少危险化学品事故

C.保障人民群众生命财产安全

D.保护环境

参考答案：ABCD

37.危险化学品的储存设施必须与以下（   ）场所、区域之间要符合国家规定的距离标准。

A.居民区、商业中心、公园等人口密集地区

B.学校、医院、影剧院、体育场(馆)等公共设施

C.风景名胜区、自然保护区

D.军事禁区、军事管理区

参考答案：ABCD

38.下列（   ）单位应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。

A.大型核设施单位、大型发电厂

B.生产、储存易燃易爆危险品的大型企业

C.储备可燃的重要物资的大型仓库、基地

D.民用机场、主要港口

参考答案：ABCD

39.发生危险化学品事故, 有关地方人民政府及其有关部门应当按照下列规定，采取必要的应急处置措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大，下列措施正确的是（    ）。

A.立即组织营救和救治受害人员，疏散、撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员

B.迅速控制危害源，测定危险化学品的性质、事故的危害区域及危害程度

C.针对事故对人体、动植物、土壤、水源、大气造成的现实危害和可能产生的危害，迅速采取封闭、隔离、洗消等措施

D.对危险化学品事故造成的环境污染和生态破坏状况进行监测、评估，并采取相应的环境污染治理和生态修复措施

参考答案：ABCD

40.《危险化学品安全管理条例》对危险化学品专用仓库的要求是(    )。

A.应当符合国家标准对安全消防的要求    B.设置明显标志

C.高度必须超过5米     D.储存设备和安全设施应当定期检测

参考答案：ABD

41.爆炸性是一切爆炸品的主要特征，其特点有：（    ）。

A.快速性                B.猛烈的爆炸性

C.化学反应速度极快      D.突然性

参考答案：BD

42.易燃液体（    ）越低，发生着火燃烧的危险越大。

A.闪点      B.沸点      C.自燃点      D.熔点

参考答案：ACD

43.危险化学品的安全标志是通过（    ）等信息鲜明、形象、简单的表征危险化学品危险特性和类别，向作业人员传递安全信息的警示性资料。

A.警示牌      B.图案      C.文字说明      D.颜色

参考答案：BCD

44.可燃物按其物理状态分为（    ）可燃物。

A.气体       B.液体       C.固体       D.饱和

参考答案：ABC

45.燃烧必须同时具备要素（    ）。

A.可燃物      B.风力      C.助燃物      D.点火源

参考答案：ACD

46.冲击波的传播速度极快，在传播过程中，可以对（    ）。

A.周围环境中的机械设备产生破坏作用

B.周围环境中的建筑物产生破坏作用

C.周围河道水环境产生破坏作用

D.使人员伤亡

参考答案：ABD

47.通过呼吸（    ）是毒物进入人体的最主要途径。

A.吸入蒸气      B.吸入气体     C.吸入飘尘      D.通过肺部吸收

参考答案：ABCD

48.个体防护用品是指劳动者在生产过程中为（    ）的个人随身穿（佩）戴的用品，简称护品。

A.减轻职业危害      B.免遭事故伤害

C.减轻事故伤害      D.免遭职业危害

参考答案：ABCD

49.过滤式呼吸器只能在（    ）使用，一般不能用于罐、槽等密闭狭小容器中作业人员的防护。

A.环境空气中氧的含量不低于18%

B.不缺氧的劳动环境

C.环境空气中氧的含量不高于18%

D.低浓度毒污染环境中

参考答案：ABD

50.体能训练前准备工作包括（    ）。

A.制定安全措施      B.进行安全教育

C.检查场地器材      D.受训人员身体准备活动

参考答案：ABCD

51.危险、有害因素中的物的因素包括：（    ）。

A.物理性危险和有害因素      B.环境性危险和有害因素

C.化学性危险和有害因素      D.生物性危险和有害因素

参考答案：ABCD

52.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为：（    ）。

A.一般事故      B.较大事故    C.重大事故      D.特别重大事故

参考答案：ABCD

53.较大事故，是指造成（    ）的事故。

A.3 人以上10 人以下死亡

B.2000 万元以上6000 万元以下直接经济损失

C.10 人以上50 人以下重伤

D.1000 万元以上5000 万元以下直接经济损失

参考答案：ACD

54.安全应急管理工作，是指在突发事件的（    ）过程中，通过建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障员工和公众的生命安全，最大限度减少环境破坏、社会影响和财产损失的有关活动。

A.事前预防      B.事发应对      C.事中处置      D.善后管理

参考答案：ABCD

55.应急救援预案，包括（    ）等。

A.事先对有关事件的预测和评估

B.提供人力和物资准备

C.明确应急组织和人员的职责

D.抢险救援

参考答案：ABCD

56.当毒性物质发生泄露时，其毒性危害范围（    ），一旦发生泄露会对人体造成极大危害,还可能导致中毒事故。

A.波及不到临近区域      B.可能超出装置区

C.小范围                D.波及临近区域

参考答案：BD

57.应急能力评估是从（    ）等方面的准备工作对生产事故应急管理的预防、预备、响应和恢复四个阶段所做的全面动态评估。

A.组织体制      B.应急预案

C.应急指挥      D.应急资源保障

参考答案：ABCD

58.应急预案是针对（    ），为迅速、有序地开展应急行动、降低人员伤亡和经济损失而预先制定的行动计划或工作方案。

A.可能发生的事故      B.过去曾经发生的事故

C.正在发生的事故      D.应急演练

参考答案：AB

59.应急训练的基本内容主要包括（    ）类。

A.基础演习      B.专业演习      C.战术演习      D.自选科目演习

参考答案：ABCD

60.发生爆炸品火灾时，（    ）。

A.禁止用沙土类的材料进行盖压，以免增强爆炸品爆炸式的威力

B.可强力水流直接冲击堆垛

C.扑救爆炸品堆垛时，水流应采用吊射

D.堆垛倒塌引起再次爆炸

参考答案：ACD

61.遇到压缩气体或液化气体火灾时，一般应选用（    ），控制燃烧范围。

A.水、干粉、二氧化碳等灭火剂

B.扑灭外围被火源引燃的可燃物火势

C.切断火势蔓延途径

D.迅速灭火

参考答案：ABC

62.遇到压缩气体或液化气体火灾时，抢救搬移出来的压缩气体或存储的液化气体的压力容器还要注意（    ）。

A.防火降温措施

B.防碰撞等措施

C.及时搬移着火源周围的其他易燃易爆物品至安全区域

D.使着火区周围形成一个隔离带

参考答案：ABCD

63.遇到毒害品火灾，施救人员必须（    ）。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式氧气或空气呼吸器。

A.穿着防护服

B.佩戴防护面具

C.采取全身防护

D.对有特殊要求的毒害品火灾，应使用专用防护服

参考答案：ABCD

64.正压式空气呼吸器适用于危险化学品（    ）的危险场所。

30.人员密集场所火灾的救援行动正确的是（    ）。

A.制定周密的疏散计划，内容包括：疏散方法、疏散顺序、疏散保障等

B.针对不同场所采取相应灭火措施

C.搞好火场警戒，防止无关人员进人火场，造成障故，或使火场秩序混乱

D.对被救的人员要清点人数，查看是否有所遗失

参考答案：ABCD

65.扑救寒冷季节火灾扑救要做好（    ）准备工作。

A.应对所有的消防水源，进行检查、维修，落实防寒措施

B.消防车的水箱及油箱应添加防冻剂

C.进入冬季要给消防车的轮胎应套上防滑链

D.加强消防队员的防寒训练，提高抗寒能力

参考答案：ABD

66.下列物质或设备火灾，不宜用直流水扑救是（    ）。

A.遇水燃烧物质

B.轻于水且不溶于水的可燃液体

C.可燃粉尘

D.熔化的铁水、钢水

参考答案：ABCD

67.关于穿戴个体防护用品，以下说法正确的是（    ）。

A.个体防护用品必须是经过认证的合格的防护用品

B.按照说明书要求使用，特殊情况可以超限使用，也可以找替代品使用

C.使用完的个体防护用品要进行清洁并定期保养

D.救援人员要熟悉个体防护器材的性能特点，根据事故场所危害情况穿戴

参考答案：ACD

68.徒手登高训练要注意的安全措施事项包括（    ）。

A.做好准备活动

B.爬竿前要检查吊绳的承载能力

C.攀登墙角时要向上瞭望，防止物品跌落砸伤

D.认真检查保护绳、安全钩等器材是否完好

参考答案：ABCD

69.灭火人员为了接近火场，将（    ）喷射到燃烧物体上进行冷却或灭火，可对阻碍物进行局部破拆。

A.水流        B.干粉       C.泡沫      D.二氧化碳

参考答案：ABCD

70.液压破拆工具组包括（    ）。

A.机动液压泵   B.手动液压泵   C.液压剪切器   D.液压扩张器

参考答案：ABCD

71.危险化学品泄漏事故应急处置中，进入泄漏现场应注意人员的安全防护，正确的表述为（    ）。

A.进入现场必须配备必要的个人防护器具

B.如果泄漏物是易燃易爆介质，事故中小区域应严禁火种.切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线

C.如果泄漏物是有毒介质，应使用专用防护服.隔离式空气呼吸器

D.还要安排专人对空气呼吸器的压力等参数及每位进出泄漏现场的人员姓名和时间进行详细记载

参考答案：ABCD

72.根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取哪些措施。（   ）

A.组织抢救，防止事故扩大           B.减少人员伤亡和财产损失

C.按照规定如实报告事故             D.保护事故现场

参考答案：ABCD

73.生产经营规模较小的生产经营单位是否建立应急救援组织，《安全生产法》是怎样规定的。（   ）

A.必须建立应急救援组织           B.可以不建立应急救援组织

C.应当指定专职的应急救援人员     D.应当指定兼职的应急救援人员

参考答案：BD

74.根据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位 所从事的生产经营活动相应的（    ）。

A.安全生产知识   B.经营策划   C.安全技能    D.管理能力

参考答案：AD

75.生产经营单位必须为从业人员提供符合（   ）的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.国际标准       B.国家标准      C.行业标准     D.企业标准

参考答案：BC

76.突发事件的（    ）、事后恢复与重建等应对活动，适用《突发事件应对法》。

A.预防与应急准备            B.监测与预警

C.应急处置与救援            D.调查处理

参考答案：ABC

77.下列器材中，属于破拆器材的有（    ）。

A.电动剪扩钳     B.气动切割刀    C.多功能刀具     D.呼救器

参考答案：ABCD

78.消防头盔用于保护头部、颈部免受（    ）伤害。

A.坠落物冲击穿透            B.热辐射

C.电击                      D.火焰

参考答案：ABCD

79.火灾自动报警系统包括（    ）。

A.火灾探测器                B.火灾报警控制器

C.联动模块和控制模块        D.控制装置

参考答案：ABCD

80.下列属于破拆器材的是：(     )。

A.双轮异向切割锯    B.凿岩机     C.风炮      D.无齿锯

参考答案：ABD

三、判断题（Y代表正确，N代表错误）

1.安全生产法规是国家为了保护劳动者在生产过程中的安全健康，所制定的法律、法规、规程、条例、标准的总和。（ Y ）

2.《安全生产法》规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法。这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业。（ N ）

3.依照《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员对检查发现的问题应作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字，这样有利于安全检查不走过场。（ Y ）

4.劳动防护用品不同于一般的商品，直接涉及到劳动者的生命安全和身体健康，故要求其必须符合国家标准或者行业标准。（ Y ）

5.生产经营单位可以短期将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，但应加强安全生产检查。（ N ）

6.生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，禁止锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍的出口。（ Y ）

7.依照《安全生产法》，生产经营单位的从业人员享有工伤保险和伤亡求偿权;危险因素和应急措施的知情权;安全管理的批评检控权；拒绝违章指挥和强令冒险作业权；紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。（ Y ）

8.《安全生产法》规定，生产经营单位对安全生产监督检查人员的安全检查，应当予以配合，不得拒绝、阻挠。（ Y ）

9.负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除。（ Y ）

10.安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度，是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。（ Y ）

11.有关协会组织依照法律、行政法规和章程，为生产经营单位提供安全生产方面的信息、培训等服务，发挥自律作用，促进生产经营单位加强安全生产管理。         （ Y ）

12.按照《突发事件应对法》规定，县级以上人民政府及其有关部门可以建立由成年志愿者组成的应急救援队伍，情况紧急时可以吸收未成年人加入。（ N ）

13.突发事件易发、多发地区的县级人民政府应当建立应急救援物资、生活必需品和应急处置装备的储备制度。（ Y ）

14.“责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备”，这是发布三级、四级警报，宣布进入预警期后，当地人民政府应当采取的一项措施。（ N ）

15.任何人发现火灾都应当立即报警。（ Y ）

16.公安机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障人身财产安全。（ N ）

17.生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。（ Y ）

18.未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。（ Y ）

19.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。（ Y ）

20.生产经营单位必须依法参加工伤社会保险，保险费由从业人员自己缴纳。（ N ）

21.生产经营单位必须对安全设备进行日常性维护、保养，并不定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。（ N ）

22.事故调查报告应当依法及时向社会公布。（ Y ）

23.按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害分为特别重大、重大、较大和一般四级。（ Y ）

.县级人民政府对本行政区域内突发事件的应对工作负责；涉及两个以上行政区域的，负责应对工作的由上一级人民政府指定。（ N ）

25.各级公安机关消防机构应当将消防工作纳入国民经济和社会发展计划，保障消防工作与经济社会发展相适应。（ N ）

26.火灾扑救后发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。（ Y ）

27.公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援，不得收取任何费用。（ Y ）

28.阻碍公安机关消防机构的工作人员依法执行职务的，依照《消防法》的规定处罚。（ N ）

29.公安机关消防机构及其工作人员不得为用户、建设单位指定消防产品的品牌、销售单位或者消防技术服务机构、消防设施施工单位。（ Y ）

30.禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。（ Y ）

31.人员密集场所发生火灾时，该场所的现场工作人员有履行组织、引导在场人员疏散的法定义务。（ Y ）

32.危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。(  Y  )

33.危险化学品单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并不定期组织演练。(  N  )